# MASTERPOX AC-6

FONDO ANTICORROSIVO EPOXI

Sistema epoxi anticorrosivo de dos componentes, de muy buena adherencia. Especialmente desarrollado como fondo para la protección de substratos ferrosos.

USOS En la industria en general, como primera o segunda capa de protección de metales ferrosos.

### CARACTERISTICAS PRINCIPALES

| VEHICULO | Epoxi poliamida |
| --- | --- |
| SÓLIDOS INERTES | Fosfato de zinc, cargas minerales, pigmentos |
| SOLVENTE | Alifáticos, aromáticos |
| SÓLIDOS EN PESO | 58 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | 45 % |
| PESO ESPECIFICO | 1.18 grs./cm3 |
| COLOR | Rojo, blanco y gris |
| TERMINACION | Satinado |
| RELACION DE MEZCLA | 1 Parte en volumen de “A” y 1 parte de “B” |
| TIEMPO DE INDUCCION | 10 minutos |
| VIDA UTIL DE LA MEZCLA | 5 hs... Para 4 lt |
| CONSUMO | 4,5 m²/l para 100 µm de película seca |
| ESPESOR DE PELICULA SECA | 50-80 µ por mano |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA | 105-170 µ por mano |
| CANTIDAD DE MANOS | 1 o 2 |
| COMPONENTES | 2 |
| SECADO | TACTO | 2 hs |
|  | DURO | 16 hs |
|  | FINAL | 7 días. |
| REPINTADO | 4 días |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | 24 meses |
| Presentación | 4, 8, 20 y 40 lt. |

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

##### PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar completamente sales solubles (principalmente cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones detersivas, seguido de enjuague con agua dulce. Los cantos vivos, cordones de soldadura, exfoliaciones, grietas, etc. deben redondearse o eliminarse utilizando amoladoras y discos abrasivos. El óxido debe eliminarse por arenado o  granallado. Para obtener un óptimo rendimiento, es indispensable limpiar con chorro abrasivo a grado Sa 2½ (metal casi blanco) como mínimo.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

###### MEZCLADO

Agitar convenientemente los envases por separado antes de realizar la mezcla entre los componentes.

Mezclar cuidadosamente los componentes A y B,  hasta uniformidad de color, aguardar el tiempo de inducción especificado y diluir según método de aplicación.

#### DILUCION

Utilizar DILUYENTE POXDRIVE E-1.

Máxima dilución recomendada: 20%, sobre el total de pintura preparada.

### SEGURIDAD E HIGIENE  Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009